СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ»

СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

От 21.11.2015	г. Советская Гавань				№ 38

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

В целях обеспечения устойчивого развития городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению и городскому хозяйству (Дубровин Ю.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения

«Город Советская Гавань»                                                           П.Ю. Боровский

Председатель Совета депутатов                                                 Л.Н. Несмиянова

Общество с ограниченной ответственностью

# «Б И З Н Е С С Т Р О Й А Л Ь Я Н С»

# Экз.№ 1

# Местные нормативы градостроительного

проектирования городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края

МК №55 от 28.11.2014 г.

г. Хабаровск

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью

# «Б И З Н Е С С Т Р О Й А Л Ь Я Н С»

# Экз.№ 1

# Местные нормативы градостроительного

проектирования городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края

МК №55 от 28.11.2014 г.

Директор	                                   ___________    	                   Беляев А. В.

(подпись)	                                  (Ф.И.О.)

ГАП          	  	                       ___________                                 Баклыков А. В.

(подпись)	                                  	(Ф.И.О.)

г. Хабаровск

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Оглавление | 3 |
|  | Введение | 5 |
| I | Расчетные показатели градостроительного проектирования (основная часть) | 6 |
| 1 | Общие расчетные показатели планировочной организации территории городского поселения и населенного пункта | 6 |
| 2 | Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения | 10 |
| 3 | Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания | 18 |
|  | - Расчетные показатели количества и вместимости учреждений культуры и искусства | 20 |
|  | - Расчетные показатели количества и вместимости физкультурно-спортивных сооружений и объектов туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности | 21 |
|  | - Расчетные показатели количества и вместимости объектов торговли и общественного питания | 23 |
|  | - Расчетные показатели количества и вместимости учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания | 24 |
|  | - Расчетные показатели количества и вместимости административно-деловых и хозяйственных учреждений и культовых объектов | 26 |
| 4 | Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения и территорией озеленения | 29 |
| 5 | Расчетные показатели в сфере обеспечения условий для развития сельского хозяйства | 33 |
| 6 | Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания | 43 |
| 7 | Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием | 54 |
| 8 | Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв) | 70 |
| 9 | Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения | 74 |
| 10 | Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании | 76 |
| II | Материалы по обоснованию расчётных показателей градостроительного проектирования | 86 |
| 1 | Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края | 86 |
| 2 | Особенности природно-климатических условий территории | 86 |
| 3 | Демографический анализ городского поселения | 88 |
| 4 | Проблемы и ограничения развития территории поселения | 89 |
| 5 | Анализ социально-экономического потенциала на основе программ социально-экономического развития Советско-Гаванского района и Хабаровского края | 90 |
| 6 | Обоснование расчетных показателей планировочной организации территории городского поселения и населенного пункта | 95 |
| 7 | Обоснование расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения | 95 |
| 8 | Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания | 96 |
| 9 | Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения и территорией озеленения | 96 |
| 10 | Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения условий для развития сельского хозяйства | 96 |
| 11 | Обоснование расчетных показателей в сфере в сфере транспортного обслуживания | 97 |
| 12 | Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения инженерным оборудованием | 97 |
| 13 | Обоснование расчетных показателей в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв) | 98 |
| 14 | Обоснование расчетных показателей по обеспечению доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения | 98 |
| 15 | Обоснование расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Обоснование расчетных показателей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании | 99 |
| 16 | Термины и определения | 100 |
| 17 | Перечень законодательных и нормативных документов | 105 |
| III | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 108 |

Введение

Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края» (далее именуются - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

Настоящие нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию г. Советская Гавань (далее именуется – населенный пункт), входящего в состав городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в пределах его границ.

# По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться Нормативами градостроительного проектирования Хабаровского края (утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. № 136-пр), Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих Нормативах не могут быть ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, принятые на региональном уровне.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

I. Расчетные показатели градостроительного проектирования

(основная часть)

1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории городского поселения и населенного пункта

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития

1.1. При планировке и застройке населенного пункта необходимо зонировать их территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

# Территория населенного пункта с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на функциональные зоны, состав, описание и правила отображения которых приведены в Приложении
к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (раздел X. «Требования к описанию и отображению территорий», п. 46).

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития в гектарах, в том числе в га / 1000 чел., в соответствии с требованиями статьи 19 и статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяются на стадии подготовки документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана городского поселения).

1.2. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными жилыми домами и зоны застройки иных видов.

1.3. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

зоны общеобразовательных учреждений, объектов здравоохранения;

общественно-деловые зоны иных видов.

1.4. Состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- зоны коммунально-складского назначения – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- зоны инженерной инфраструктуры (зона объектов водоснабжения, зона объектов водоотведения, зона объектов теплоснабжения, зона объектов электроснабжения и др.) – зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и др.;

- зоны транспортной инфраструктуры (зона объектов автомобильного транспорта, зона объектов железнодорожного транспорта, зона объектов водного транспорта и др.) – зона размещения сооружений и коммуникаций морского, речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.

1.5. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (в том числе, предприятия сельскохозяйственного назначения).

1.6. В состав зон рекреационного назначения (зона мест отдыха общего пользования, зона объектов отдыха, спорта и туризма, зона естественного ландшафта) могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

1.7. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

1.8. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями (зона ритуального назначения), скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

1.9. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

1.10. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.11. Планировочную структуру городского поселения следует формировать, предусматривая:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Нормативы определения потребности в селитебных территориях

1.12. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

1.13. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 гектаров - для застройки с участками; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; 9 этажей и выше - 7 гектаров.

Нормативы плотности населения территорий

1.14. При проектировании жилой застройки расчетную плотность населения, человек/гектаров, территории жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения жилого района для населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | До 2022 | До 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Высокая | 130 | 120 | 85 |
| 2 | Средняя | - | - | - |
| 3 | Низкая | 90 | 80 | 60 |

Примечания:

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать на 20 процентов.

3. В районах индивидуального жилищного строительства допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

1.15. Расчетная плотность населения квартала (микрорайона) по расчетным периодам развития территории принимается не менее приведенной в Таблице 2.

При этом расчетная плотность населения квартала (микрорайона) не должна превышать 360 чел./га на среднесрочную перспективу до 2022 года при средней жилищной обеспеченности 24,7 кв. м/чел. и 265 чел./га на расчетный срок с 2023 до 2032 года при средней жилищной обеспеченности 33,6 кв. м/чел.

На сейсмически опасных территориях плотность населения квартала (микрорайона) не должна превышать 215 чел./га на среднесрочную перспективу до 2022 года при средней жилищной обеспеченности 24,7 кв. м/чел. и 160 чел./га на расчетный срок с 2023 до 2032 года при средней жилищной обеспеченности 33,6 кв. м/чел.

Таблица 2 (чел./га)

| № п/п | Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения квартала (микрорайона) при показателях жилищной обеспеченности (кв. м/чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | отчет 2012 год | 2022 год | 2032 год |
|  |  | 21 | 24,7 | 33,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Высокая | 340 | 305 | 225 |
| 2 | Средняя | 280 | 255 | 185 |
| 3 | Низкая | 160 | 145 | 105 |

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 метров от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 процентов.

3. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

4. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 24,7 и 33,6 кв.метров/человек. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/гектаров, следует определять по формуле

Р =  PX * X

H

| где РX | — показатель плотности при X кв.метров/человек; |
| --- | --- |
| Н | — расчетная жилищная обеспеченность, кв.метров. |

2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

Общие требования

2.1. Жилые зоны в населенном пункте предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 метров.

К жилым зонам могут относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) населенного пункта и соответствующие функциональному зонированию (жилая зона) в документах территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, а также обеспеченные социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В отношении таких зон, при разработке градостроительной документации, необходимо предусматривать развитие инфраструктуры в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

Нормативы жилищной обеспеченности

2.2. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать согласно Таблице 3.

Таблица 3 (кв. м/чел.)

| № п/п | Наименование | Фактические отчетные показатели за 2012 год | Показатели на расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2022 года | с 2023 до 2032 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчетная жилищная обеспеченность в населенном пункте | 21 | 24,7 | 33,6 |

Примечание. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой жилищной обеспеченности.

Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки

2.3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 гектаров – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров.

При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки

2.4. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон могут включаться:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки блокированными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Таблица 4

| № п/п | Виды жилой застройки | Доля в общем объеме жилищного строительства, проценты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный) | 20 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 30 |
| 3 | Зона застройки блокированными жилыми домами | 5 |
| 4 | Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 45 |

Нормативы размера придомовых земельных участков

2.5. Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей.

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины следующие:

400 - 600 кв. метров и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;

200 - 400 кв. метров (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;

60 - 100 кв. метров (без площади застройки) - при многоквартирных одно, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;

30 - 60 кв. метров (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4 (5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

Нормативы распределения жилищного

строительства по типам жилья

2.6. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом  сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с Таблицей 5. Средний расчетный  показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. В случае отсутствия необходимых данных принимается для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности  - 20 - 30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров.

Таблица 5

| № п/п | Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, квадратные метры | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Высококомфортный (Элитный) | 60 и более | k = № + 2 k > (№ + 2) | 3 5 |
| 2 | Престижный (Бизнес - класс) | 40 | k= № +1 k= № + 2 | 10 15 |
| 3 | Массовый (Эконом – класс) | 30 | k = № k = № + 1 | 25 50 |
| 4 | Социальный (муниципальное жилище) | 20 | k = № – 1 k = № | 60 30 |
| 5 | Специализированный | - | k = № – 2 k = № – 1 | 7 5 |

Примечания:

1.  Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k)  и количество проживающих человек (№).

2. Специализированные   типы    жилища   –   дома    гостиничного    типа, специализированные жилые комплексы.

3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.

4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для  установления  нормы реального заселения.

Нормативы распределения жилищного строительства по этажности

2.7. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности следует принимать по Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Типы жилых домов по этажности | Доля в общем объеме, процентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Среднеэтажные жилые дома секционного типа, 4 - 6 этажей | 20 |
| 2 | Малоэтажные жилые дома (в т. ч. блокированные), 1 - 3 этажа | 15 |
| 3 | Индивидуальные дома, 1 - 3 этажа | 20 |

Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма

2.8. Доля площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма в общей площади жилых помещений должна составлять не менее 3 процентов.

# Общие требования к территории жилой застройки

2.9. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

2.10. Расчет обеспеченности нормируемыми элементами дворовой территории (площадками дворового благоустройства), их площади осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в Таблице 7. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 процентов от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Таблица 7 (кв. м/чел.)

| № п/п | Площадки | Удельные размеры площадок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 (0,03 га на 1 тыс. чел) |
| 5 | Для временной стоянки автотранспорта | до 2022 года - 1,9; с 2023 до 2032 года - 2,5 |
| 6 | Для дворового озеленения | 1,5 |

Примечание. Размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов, при условии создания закрытых сооружений.

2.11. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются согласно Таблице 8.

Таблица 8 (метров)

| № п/п | Назначение площадок | Расстояние от окон жилых и общественных зданий не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) | 10 - 40 |
| 4 | Для хозяйственных целей | 20 |
| 5 | Для выгула собак | 40 |

Примечание. *Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

2.12. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для занятия физкультурой, площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения и объектов общественного питания следует принимать не менее 20 метров.

2.13. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 метров для домов с мусоропроводами и 50 метров для домов без мусоропроводов.

2.14. Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории квартала (микрорайона), а также расстояния от жилых зданий до автостоянок, следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 5 «Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного обслуживания» настоящих Нормативов.

2.15. Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории. В случае примыкания жилого района к озелененным местам общего пользования возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов.

2.16. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

2.17. Потребность населения в объектах обслуживания, нормы расчета обеспеченности такими объектами и их доступности определяется в соответствии с требованиями подраздела 3 «Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания».

2.18. Инженерное обеспечение территорий, улично-дорожная сеть, организация движения общественного транспорта и пешеходов при планировке и застройке жилых зон проектируются в соответствии с требованиями подраздела 6 «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» настоящих Нормативов.

2.19. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 4 «Расчетные показатели в сфере  обеспечения объектами рекреационного назначения и территорией озеленения».

# Общие требования к территории малоэтажной жилой застройки

2.20. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 4 этажей включительно (включая мансардный этаж).

2.21. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

2.22. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий. Малоэтажный жилой дом должен отступать от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов - не менее чем на 3 метра. Расстояние от хозяйственных построек и гаражей-автостоянок до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

2.23. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от стен индивидуального, блокированного дома - 3 метров;

2) от постройки для содержания скота и птицы - 4 метров;

3) от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) - 1 метра;

4) от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков - 4 метров;

5) от стволов деревьев:

а) высокорослых (высотой свыше 5 метров) - 4 метров;

б) среднерослых (высотой 4 - 5 метра) - 2 метров;

6) от кустарника - 1 метра.

2.24. Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 метров, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 метров.

2.25. Площадки для мусоросборников, размещаемые на территориях общего пользования, следует принимать из расчета 1 контейнер на 10 домов.

2.26. К каждому участку малоэтажной жилой застройки необходимо проектировать проезды.

2.27. При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгово-бытового обслуживания, спортивных сооружений и других объектов массового посещения следует проектировать автостоянки для временного хранения автотранспортных средств.

2.28. Удельные показатели нормируемых элементов территории квартала (микрорайона) малоэтажной застройки принимаются в соответствии с Таблицей 9.

Таблица 9 (кв. м/чел.)

| № п/п | Элементы территории квартала (микрорайона) | Удельная площадь не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Участки общеобразовательных учреждений | 1,5 |
| 2 | Участки дошкольных организаций | 1,5 |
| 3 | Участки иных объектов обслуживания | 0,8 |
| 4 | Участки зеленых насаждений | 5,0 |

3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

Общие требования

3.1. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городского поселения, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

3.2. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и средние города-центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч; в исторических городах необходимо учитывать также туристов.

3.3. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

3.4. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в Таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| 2 | Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| 3 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: |  |
|  | среднеэтажной | 500 |
|  | одно-, двухэтажной | 800 |

Примечание. В условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.

3.5. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать не менее приведенных в Таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приемные пункты вторичного сырья | - | 20* | 50 |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 300 | 300 |
| 3 | Кладбища для погребения после кремации | 6 | 100 | 100 |

Нормативы площади учреждений и предприятий обслуживания

3.6. Нормативы обеспеченности учреждениями культуры и искусства, нормативы площади территорий для размещения вышеназванных объектов следует принимать в соответствии с Таблицей 12а.

Расчетные показатели количества и вместимости учреждений

культуры и искусства

Таблица 12а

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измер-я | Норматив обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Норматив размера земельного участка, кв. метров / единица (в пределах минимума) | Пешеходная доступность (в пределах минимума). Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м общей площади | 50 | По заданию на проектирование |  |
| 2 | Танцевальные залы | 1 место | 6 | По заданию на проектирование |  |
| 3 | Клубы | 1 место | 80 | По заданию на проектирование |  |
| 4 | Кинотеатры | 1 место | 25 | По заданию на проектирование |  |
| 5 | Театры | 1 место | 5 | По заданию на проектирование |  |
| 6 | Концертные залы | 1 место | 3,5 | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Музеи | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Выставочные | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 9 | Цирки | 1 место | 3,5 | По заданию на проектирование |  |
| 10 | Лектории | 1 место | 2 | По заданию на проектирование |  |
| 11 | Видеозалы, зал аттракционов | кв. м на 1 тыс. жителей | 3 | По заданию на проектирование |  |
| 12 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | кв. м на 1 тыс. жителей | 6 | По заданию на проектирование |  |
| 13 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран./ чит.мест | 6 / 5 | По заданию на проектирование |  |
| 14 | Дополнительно в центральной городской библиотеке | единиц хран. / чит.мест | 500 / 0,3 | По заданию на проектирование |  |

3.7. Нормативы обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями и объектами туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности, нормативы площади территорий для размещения вышеназванных объектов следует принимать в соответствии с Таблицей 12б.

Расчетные показатели количества и вместимости физкультурно-спортивных сооружений и объектов туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности

Таблица 12б

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измер-я | Норматив обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Норматив размера земельного участка, кв.метров/единица (в пределах минимума) | Пешеходная доступность (в пределах минимума). Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1 тыс. жителей | 0,7 | По заданию на проектирование. Допускается уменьшать до 50% в силу принадлежности территории к климатическому подрайону IГ. | Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин |
| 2 | Спортивные залы (помещения для физкультурных занятий и тренировок) | кв. м общей площади | 150 | По заданию на проектирование |  |
| 3 | Спортивные залы специализированные | кв. м площади пола зала | 190 | По заданию на проектирование |  |
| 4 | Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания (помещения для физкультурных занятий и тренировок) | кв. м общей площади | 70 | По заданию на проектирование |  |
| 5 | Бассейны (открытые общего пользования) | кв. м зеркала воды | 20 | По заданию на проектирование |  |
| 6 | Крытые бассейны | кв. м зеркала воды | 65 | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Санаторный детский лагерь | - | По заданию на проектирование | 200 кв. м на 1 место |  |
| 8 | Дом отдыха (пансионат) | - | По заданию на проектирование | 120 кв. м на 1 место |  |
| 9 | Дом отдыха (пансионат) для семей с детьми | - | По заданию на проектирование | 140 кв. м на 1 место |  |
| 10 | База отдыха предприятия и организации, молодежный лагерь | - | По заданию на проектирование | 140 кв. м на 1 место |  |
| 11 | Туристская база | - | По заданию на проектирование | 65 кв. м на 1 место |  |
| 12 | Туристская база для семей с детьми | - | По заданию на проектирование | 95 кв. м на 1 место |  |
| 13 | Мотель | - | По заданию на проектирование | 75 кв. м на 1 место |  |
| 14 | Кемпинг | - | По заданию на проектирование | 135 кв. м на 1 место |  |

3.8. Нормативы обеспеченности объектами торговли и общественного питания, нормативы площади территорий для размещения вышеназванных объектов следует принимать в соответствии с Таблицей 12в.

Расчетные показатели количества и вместимости объектов торговли и общественного питания

Таблица 12в

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измер-я | Норматив обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Норматив размера земельного участка, кв.метров/единица (в пределах минимума) | Пешеходная доступность (в пределах минимума). Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, торговые центры, торговые комплексы, розничные рынки | кв. м торговой площади | 300 | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4 га на объект; от 6 до 10 – 0,6 -»-; от 10 до 15 – 0,8 -»-; от 15 до 20 – 1,1 -»-. Торговые центры с числом жителей, тыс. чел.: до 1 - 0,1 га на объект; от 1 до 3 - 0,2 га на объект; от 3 до 5 - 0,4 га на объект; от 5 до 7 - 0,6 га на объект; от 7 до 10 - 1,0 га на объект. Предприятия торговли - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади | См. п. 3.3. Территориальная доступность для маломобиль-ных групп населения – не более 300 м. В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городских поселениях входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек |
| 2 | в том числе: по продаже продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 100 |  |  |
| 3 | по продаже непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 200 |  |  |
| 4 | Магазины кулинарии | кв. м торговой площади | 6 |  |  |
| 5 | Рыночные комплексы розничной торговли | кв. м торговой площади | 24 | 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади | 1 торговое место принимается в размере 6 кв. м торговой площади |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40* | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1. |  |

Примечание. * Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену;

в местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену; для зон массового отдыха населения следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 места на 1 тыс. человек.

3.9. Нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания, нормативы площади территорий для размещения вышеназванных объектов следует принимать в соответствии с Таблицей 12г.

Расчетные показатели количества и вместимости учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания

Таблица 12г

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измер-я | Норматив обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Норматив размера земельного участка, кв.метров/единица (в пределах минимума) | Пешеходная доступность (в пределах минимума). Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 | 0,5 га на объект | См. п. 3.3. Территориальная доступность для маломо-бильных групп населения – не более 300 м |
| 2 | Производственные предприятия | 1 рабочее место | 4 | 0,5 га на объект |  |
| 3 | Предприятия по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/ смену | 110 | 0,5 га на объект |  |
| 4 | Прачечные самообслуживания, мини-прачечная | кг/ смену | 10 | 0,1 га на объект |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг/ смену | 4 | 0,5 га на объект |  |
| 6 | Фабрики-химчистки | кг/ смену | 7,4 | 0,5 га на объект |  |
| 7 | Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | кг/ смену | 4 | 0,1 га на объект |  |
| 8 | Банно-оздоровительные комплексы | 1 помывочное место | 5 | 0,2 га на объект |  |
| 9 | Гостиницы | 1 место | 6,0 | При числе мест гостиницы (кв. м на 1 место): от 25 до 100 – 55; свыше 101 – 30 |  |
| 10 | Общественные туалеты | 1 прибор | 1 | По заданию на проектирование | В местах массового пребывания людей |
| 11 | Кладбища | га | 0,24 | По заданию на проектирование |  |
| 12 | Кладбища урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | По заданию на проектировании |  |
| 13 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 14 | Дома траурных обрядов | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 15 | Пункты приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 |  |

Примечания:

1. Производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов.

2. Кладбища размещаются в пределах городского поселения на территориях зон специального назначения.

3.10. Нормативы обеспеченности административно-деловыми и хозяйственными учреждениями и культовыми объектами, нормативы площади территорий для размещения вышеназванных объектов следует принимать в соответствии с Таблицей 12д.

Расчетные показатели количества и вместимости административно-деловых и хозяйственных учреждений и культовых объектов

Таблица 12д

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измер-я | Норматив обеспеченности на 1000 жителей (в пределах минимума) | Норматив размера земельного участка, кв.метров/единица (в пределах минимума) | Пешеходная доступность (в пределах минимума). Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно-управленческие здания, помещения (организации и учреждения управления) | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | При этажности здания (кв. м на 1 сотрудника) - 3-5 этажей – 18,5. Для органов местного самоуправления городского поселения (кв. м на 1 сотрудника) -3-5 этажей –30. |  |
| 2 | Отделения милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,3 га |  |
| 3 | Опорные пункты охраны порядка | кв.метров общей площади | По заданию на проектирование или в составе отделения милиции | 8 |  |
| 4 | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,3 га |  |
| 5 | Диспетчерские пункты | 1 объект | 1 на 5 км городских коллекторов | 120 кв. м на объект |  |
| 6 | Центральные диспетчерские пункты | 1 объект | 1 на 30 км городских коллекторов | 250 кв. м на объект |  |
| 7 | Производственные помещения для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1 объект | 1 на жилой район | 500 кв. м на объект |  |
| 8 | Банки, конторы, офисы, коммерческо-деловые объекты | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект |
| 9 | Отделения, филиалы банка | 1 объект | 0,3 | 0,1 га |  |
| 10 | Операционные кассы | 1 объект | 1 на 10 тыс. жителей | 0,2 гектара |  |
| 11 | Отделения связи | 1 объект | 1 на 9 тыс. жителей (по категориям) | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения: до 9 тыс. чел. – 0,07; 9-18 тыс. чел. – 0,09; от 20 тыс. чел. и более – 0,11. |  |
| 12 | Районные (городские) суды | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | 0,15 га на объект |  |
| 13 | Юридические консультации | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  |
| 14 | Нотариальные конторы | 1 нота-риус | 1 на 30 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  |
| 15 | Культовые здания и сооружения | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |

3.11. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих (дачных) объединений и жилого фонда с временным проживанием допускается принимать по следующим показателям из расчета на 1 000 жителей:

- учреждения торговли - 80 м торговой площади;

- учреждения бытового обслуживания - 1,6 рабочих мест.

3.12. В соответствии с пунктом 11 статьи 15  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время. Согласно пункту 12 статьи 15 вышеуказанного закона к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

На основании вышеизложенного, расчетные показатели в сфере социального обслуживания населения, а именно для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения «Город Советская Гавань» не содержатся. Данные нормативы должны приводиться в составе градостроительных нормативов Советско-Гаванского муниципального района.

4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения и территорией озеленения

Общие требования

4.1. Местные нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в отношении объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из минимальных расчетных показателей обеспечения:

1) объектами рекреационного назначения;

2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;

3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.

4.2. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенного пункта, относятся:

1) лесопарки;

2) городские парки;

3) парки (сады) планировочных районов;

4) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, мемориальные и др.);

5) сады микрорайонов;

6) бульвары;

7) скверы;

8) зоны массового кратковременного отдыха;

9) пляжи.

4.3. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенного пункта, относятся:

1) зоны массового кратковременного отдыха;

2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.);

3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);

5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

4.4. На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

4.5. Рекреационные зоны, сформированные на землях общего пользования, разделяют территорию населенного пункта на планировочные части. При этом должны соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств и обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

4.6. В городских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения

4.7. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. в целом по населенному пункту должна быть не менее 8 кв. метров на 1 человека.

Норматив площади объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенного пункта

4.8. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенного пункта, следует предусматривать, гектаров, не менее:

1) городских парков – 15;

2) парков планировочных районов – 10;

3) садов жилых районов – 3;

5) скверов – 0,5.

В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

Норматив доступности до объектов рекреационного назначения

4.9. Нормы доступности до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с Таблицей 13.

Таблица 13

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Показатель доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Городской парк | 20 минут на транспорте |
| 2 | Парк (сад) планировочного района | 15 минут на транспорте |
| 3 | Сад микрорайона | 20 минут пешком |
| 4 | Сквер | 10 минут пешком |
| 5 | Зона массового кратковременного отдыха | 1,0 часа на транспорте |

4.10. Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 кв. метров на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных территориях и в курортных зонах следует принимать из расчета не менее 8 кв. метров и 4 кв. метра для детей.

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:

1) санаториев – 0,6-0,8;

2) учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;

3) учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;

4) общего пользования для местного населения – 0,2;

5) отдыхающих без путевок – 0,5.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

4.11. При проектировании рекреационных зон необходимо обеспечивать доступность территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Норматив площади озеленения территории

4.12. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения в пределах застройки населенного пункта должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории планировочного района – не менее 25 процентов, включая общую площадь озелененной территорий микрорайонов (кварталов).

4.13. Площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать не более чем на 20 процентов по причине расположения населенного пункта в окружении лесов.

4.14. Для жилых территорий, граничащих с лесопарками допускается уменьшение площади их озеленения на 50 процентов.

Норматив площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенного пункта

4.15. Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенного пункта, следует принимать в соответствии с Таблицей 14.

Таблица 14

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Территории элементов объектов рекреационного назначения, процентов от общей площади территорий общего пользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городские парки, парки планировочных районов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| 2 | Сады микрорайонов (кварталов) | 80-90 | 8-15 | 2-5 |
| 3 | Скверы, размещаемые: на улицах общегородского значения и площадях | 60-75 | 25-40 | - |
| 4 | В жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 20-30 | - |
| 5 | Бульвары шириной: 15-24 метров; 25-50 метров; более 50 метров | 65-70 70-75 75-80 | 30-35 23-27 15-20 | - 2-3 Не более 5 |
| 6 | Лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

4.16. Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков следует принимать, человек/гектаров, не более для:

1) городских парков, парков планировочных районов – 100;

2) парков курортных зон – 50;

3) зон отдыха – 70;

4) лесопарков – 10.

Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта

4.17. Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500  кв. метров на 1 посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров на 1 посетителя. Площадь зон массового кратковременного отдыха в городах - не менее 50 га.

5. Расчетные показатели в сфере обеспечения условий для развития сельского хозяйства

Нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения условий для развития сельскохозяйственного производства

5.1. В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах территории населенного пункта, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5.2. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5.3. В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства.

5.4. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду осуществляется в соответствии с законодательством Хабаровского края.

5.5. Режим использования сельскохозяйственных земель не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнение подпочвенных вод. Следует предусматривать мероприятия по охране водных объектов и почв в соответствии с требованиями раздела 8 «Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)» настоящих нормативов.

5.6. Производственные зоны сельскохозяйственного производства на территории населенного пункта следует размещать в соответствии с документами территориального планирования.

5.7. Размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны следует в производственных зонах населенного пункта.

Для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, защитными лесами допускается в исключительных случаях.

Не допускается размещение производственных зон:

- на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов;

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов;

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Хабаровского края в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

5.8. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности.

Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

Допускается размещение производственных зон в водоохранных зонах рек и водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

5.9. Зону сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные предприятия и объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

5.10. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны.

Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

5.11. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать:

планировочную увязку с селитебной зоной;

- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

5.12. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий.

# Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны следует принимать по СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».

5.13. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

5.14. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

5.15. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий, организацию мер по пожаротушению следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.16. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий. Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства. Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

5.17. Площадки сельскохозяйственных предприятий следует разделять на следующие функциональные зоны: производственную и  коммунально-складскую. Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

5.18. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

Животноводческие и птицеводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При проектировании животноводческих и птицеводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования.

Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим и птицеводческим зданиям и сооружениям.

Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

5.19. При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

5.20. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, для первичной переработки молока, скота и птицы, льна, шерсти) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

5.21. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

5.22. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

5.23. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % - не менее 10 %.

На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

5.24. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне, размеры площадок для хранения индивидуальных транспортных средств нормируются в соответствии с требованиями раздела 6 «Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного обслуживания». При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями.

5.25. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку.

При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства и требованиями раздела 7 «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» настоящих нормативов.

При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

5.26. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами площадок указанных предприятий или объектов.

Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при соответствующем технико-экономическом обосновании.

5.27. Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов.

Нормативы градостроительного проектирования садоводческих (дачных) объединений

5.28. Организация и застройка территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки, требованиями действующего законодательства, а также настоящего подраздела.

При градостроительном зонировании территории определяются зоны, которые наиболее благоприятны для развития садоводства (дачного хозяйства) исходя из природно-экономических условий, а также исходя из затрат на развитие межселенной социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается установление минимальных ограничений на использование земельных участков.

5.29. При проектировании территорию садоводческих (дачных) объединения следует определять в соответствии с требованиями п. 5.48 настоящих нормативов. В зависимости от размера территории, а также количества временного (сезонного) населения следует проектировать подъездные автомобильные дороги, объекты электроснабжения, связи, линии общественного транспорта, объекты торговли, медицинского и бытового обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

5.30. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных)  объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков:

- в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений;

- на особо охраняемых природных территориях;

- на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых;

- на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;

- на резервных территориях для развития населенного пункта в пределах городского поселения;

- на территориях с природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных)  объединений на землях, расположенных под линиями электропередачи напряжением 35 кВА и выше.

5.31. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее, м:

- 10 - для ВЛ до 20 кВ;

- 15 - для ВЛ 35 кВ;

- 20 - для ВЛ 110 кВ;

- 25 - для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 - для ВЛ 330-500 кВ.

5.32. Территорию садоводческого (дачного) объединения и отдельных садовых, дачных участков необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5.33. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных и промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий в соответствии с требованиями раздела 8 «Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)» настоящих нормативов.

5.34. Расстояние от застройки садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно составлять не менее 15 м.

5.35. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение.

5.36. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом индивидуальных земельных участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

5.37. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в Таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Объекты | Удельные размеры земельных участков, м на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 - 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сторожка с правлением объединения | 1-0,7 | 0,7-0,5 | 0,4 |
| 2 | Магазин смешанной торговли | 2-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 и менее |
| 3 | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| 4 | Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения | 0,9 | 0,9-0,4 | 0,4 и менее |

5.38. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ индивидуальных земельных участков не менее чем на 4 м.

5.39. Порядок размещения объектов различного назначения в садоводческих (дачных) объединениях устанавливается их учредительными документами.

5.40. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным земельным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Расчетные показатели транспортных коммуникаций и объектов следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 «Расчетные показатели в сфере в сфере транспортного обслуживания» настоящих нормативов.

5.41. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела 7 «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» настоящих нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны: для артезианских скважин - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.

5.42. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих (дачных) объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований раздела 7 «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» настоящих нормативов.

5.43. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются площадки контейнеров для мусора. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

5.44. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом организации и застройки территории садоводческого (дачного) объединения.

5.45. Газоснабжение садовых, дачных домов проектируется от газобалонных установок сжиженного газа. Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

5.46. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме вводов в здания.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение. Сети электроснабжения территорий объединений и отдельных участков следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, СО 153-34.21.1222003, а также раздела 7 «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» настоящих нормативов.

5.47. При проектировании садоводческих (дачных) объединений, а также индивидуальных дачных и садовых участков должны соблюдаться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.48. Минимальная площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения садоводства, дачного строительства составляет - 0,04 га.

5.49. Индивидуальные земельные участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

5.50. На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.

Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории садового, дачного участка определяется градостроительным регламентом территории.

Допускается группировать и блокировать строения, жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

5.51. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного индивидуального земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних индивидуальных земельных участках, а также между крайними строениями в группе (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

5.52. Жилое строение, жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5.53. Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения, жилого дома - 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;

- от других построек - 1;

- от стволов деревьев:

- высокорослых - 4;

- среднерослых - 2;

- от кустарника - 1.

Расстояние между жилым строением или домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

5.54. Минимальные расстояния между строениями и сооружениями по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения, жилого дома и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - по таблице 24 настоящих нормативов;

- до душа, бани (сауны) - 8;

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод - 50 (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на одном участке, так и между строениями и сооружениями, расположенными на смежных участках.

5.55. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

5.56. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому строению, жилому дому и хозяйственным строениям.

5.57. Для ведения личного подсобного хозяйства используется земельный участок в границах населенного пункта (придомовой, приквартирный земельный участок).

Придомовой (приквартирный) земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

5.58. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с Законом Хабаровского края от 26 мая 2004 г. № 189 «О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» составляет 2,5 га.

Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории населенного пункта осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» настоящих нормативов.

6. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

Общие требования

6.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

6.2. В целях устойчивого развития городского поселения, решения транспортных проблем предполагается создание развитой транспортной инфраструктуры внутренних и внешних связей, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке (корректировке) генерального плана городского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих к нему территорий, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности городского поселения как объекта проектирования.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

6.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

6.4. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

6.5. В центральной части поселения необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

Нормативы сети улиц и дорог

6.6. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки.

6.7. При проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по населенному пункту следует принимать не менее 2,2 км/кв. км.

При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5 - 10 процентов - на 25 процентов, при уклонах более 10 процентов - на 50 процентов.

Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенного пункта принимается на 30 процентов выше, чем в среднем по населенному пункту.

6.8. Для обеспечения подъездов к объектам капитального строительства в кварталах (микрорайонах) следует предусматривать проезды шириной:

1) к группам жилых зданий, объектам обслуживания, а также к земельным участкам, на которых размещаются школы и дошкольные организации, - основные с шириной проезжей части 5,5 метра;

2) к отдельно стоящим зданиям - второстепенные с шириной проезжей части 3,5 метра.

6.9. Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановочными пунктами маршрутов общественного транспорта, объектами обслуживания, рекреационными территориями.

Проектирование пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуаров) или независимо от них.

Ширину пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной полосы движения и принимать не менее 1,5 метра.

Общая ширина пешеходных коммуникаций в случае размещения некапитальных нестационарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 метра), предназначенной для посетителей и покупателей.

Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее 1,8 метра.

6.10. На территории малоэтажной жилой застройки число полос движения на жилых улицах и проездах должно приниматься: для жилых улиц - не менее двух полос, для проездов - одна полоса. Ширину полос следует принимать 3,5 метра.

6.11. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 метров.

6.12. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц при необходимости пропуска общественного транспорта - 250 метров, иных - 125 метров; для основных проездов - 50 метров; для второстепенных проездов - 25 метров. Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных проездов - 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле.

6.13. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми домами и остановочными пунктами маршрутов общественного транспорта, объектами торгового и бытового обслуживания, автостоянками, школьными и дошкольными организациями и другими объектами.

6.14. На территории садоводческого, огороднического, дачного объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:

1) для улиц - не менее 15 метров;

2) для проездов - не менее 9 метров.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 метров. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:

1) для улиц - не менее 7 метров;

2) для проездов - не менее 3,5 метра.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 метров.

Тупиковые проезды территории садоводческого, огороднического, дачного объединения следует проектировать протяженностью не более 150 м. При этом тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15*15 м.

Нормативы сети общественного транспорта

6.15. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 километров/кв. километров.

6.16. Остановочные пункты маршрутов общественного транспорта (троллейбуса и автобуса) на магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного значения следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 метров от него.

6.17. Допускается размещение остановочных пунктов маршрутов общественного транспорта (троллейбуса и автобуса) перед перекрестком - на расстоянии не менее 40 метров в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.

6.18. Остановочные пункты маршрутов общественного транспорта, связывающего территории малоэтажной жилой застройки с другими районами населенного пункта, следует проектировать у въездов на территорию малоэтажной жилой застройки, обеспечивая пешеходные и транспортные связи с жилой застройкой.

6.19. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 метров (IГ).

6.20. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 метров от главного входа.

6.21. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого перепада рельефа.

6.22. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 метров.

6.23. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, метров: для автобусов, троллейбусов и трамваев - 400 - 600, экспресс-автобусов - 800 - 1200, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.

6.24. На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 метров.

Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств

6.25. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в Таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания при числе постов |
|  |  | 10 и менее х | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| 2 | В том числе торцы жилы домов без окон | 6** | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 3 | Общественные здания | 6** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| 4 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| 5 | Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |
| * Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. ** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 метров. |

Примечания:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром  до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 метров.

3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в Таблице 16 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на  производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в Таблице 16  расстояния допускается принимать по интерполяции.

6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.

6.26. При подготовке (корректировке) генерального плана поселения общую площадь территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей (автостоянки и гаражи), следует определять по удельному показателю с учетом численности населения.

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения:

1) для постоянного хранения легковых автомобилей, следует принимать 5,2 кв. м/чел. на среднесрочную перспективу до 2022 года и 7,2 кв. м/чел. на расчетный срок с 2023 до 2032 года;

2) для временного хранения легковых автомобилей, следует принимать 4,0 кв. м/чел. на среднесрочную перспективу до 2022 года и 5,6 кв. м/чел. на расчетный срок с 2023 до 2032 года.

6.27. В жилой застройке индивидуальными домами следует предусматривать не менее 1 машино-места на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков.

6.28. В жилых и общественно-деловых зонах размещаются:

1) автостоянки и гаражи для хранения легкового автотранспорта;

2) автостоянки для временного хранения автотранспорта при объектах, расположенных в данных зонах.

6.29. На территориях общего пользования размещаются:

1) подземные автостоянки в пределах городских улиц, дорог и площадей;

2) открытые автостоянки вдоль проезжей части на специальных уширениях, разделительных полосах и специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.

6.30. Количество машино-мест для хранения автотранспортных средств при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в Таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машино-мест для городского поселения на расчетную единицу с населением до 100 тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пляжи и парки | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2 | Лыжные базы, дома рыболова и охотника | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 3 | Базы (сооружения) для стоянок маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 4 | Дома отдыха, пансионаты, санатории, профилактории, туристические базы | 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |
| 5 | Мотели и кемпинги | номер | 1 |
| 6 | Административные, офисные здания и помещения | 100 кв. м общей площади | 1 |
| 7 | Кредитно-финансовые учреждения (банки): |  |  |
|  | с операционными залами | 30 кв. м общей площади | 1 |
|  | без операционных залов | 60 кв. м общей площади | 1 |
| 8 | Научно-исследовательские и проектные институты | 140 кв. м общей площади | 0,5 |
| 9 | Учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, учреждения дополнительного образования взрослых | 10 преподавателей и сотрудников | 5 |
|  |  | 100 студентов | 10 |
| 10 | Дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс | объектов | 3 |
| 11 | Учреждения дополнительного образования детей | объектов | 3 |
| 12 | Предприятия торговли с площадью торговых залов: |  |  |
|  | более 201 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 7 |
|  | от 51 до 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 5 |
|  | до 50 кв. м | объектов | 3 |
| 13 | Рынки | 50 торговых мест | 20 |
| 14 | Рестораны, кафе | 100 мест в зале или единовременных посетителей и персонала | 7 |
| 15 | Бани | 10 единовременных посетителей | 1 |
| 16 | Ателье, фотоателье, парикмахерские, ателье-проката | 50 кв. м общей площади | 1 |
| 17 | Химчистки, прачечные, мастерские | рабочее место приемщика | 1 |
| 18 | Гостиницы: |  |  |
|  | высшей категории | 100 мест | 10 |
|  | прочие | 100 мест | 6 |
| 19 | Выставочные комплексы, музеи, картинные галереи, выставочные залы | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 20 | Театры, концертные залы, цирки | 100 зрительских мест | 15 |
| 21 | Кинотеатры | 100 зрительских мест | 15 |
| 22 | Танцевальные залы | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 23 | Библиотеки, интернет-кафе | 100 единовременных посетителей | 5 |
| 24 | Культовые здания и сооружения | 50 единовременных посетителей | 1, но не менее 10 на объект |
| 25 | Лечебно-профилактические учреждения: |  |  |
|  | стационарного типа | 100 коек | 5 |
|  | амбулаторного типа | 100 посещений в смену | 10 |
| 26 | Открытые и крытые спортивные сооружения с местами для зрителей | 100 зрительских мест | 5 |
| 27 | Спортивные тренажерные залы | 100 кв. м общей площади | 2 |
| 28 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горно-лыжные центры и др.) | 100 единовременных посетителей | 20 |
| 29 | Аквапарки, бассейны | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 30 | Железнодорожные, автобусные, морские, речные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в час пик | 10 |
| 31 | Аэропорты | 100 пассажиров, прибывающих в час пик | 15 |

Примечания:

1. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.

2. Расчет машино-мест для культовых зданий и сооружений следует производить для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.

6.31. При проектировании жилищного строительства в границах земельного участка для строительства объектов жилого назначения следует предусматривать автостоянки и гаражи для хранения легкового автотранспорта из расчета не менее 40 процентов от проектного количества квартир.

6.32. Надземные автостоянки могут проектироваться высотой не более 9 этажей, подземные - не более 5 подземных этажей.

6.33. Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам.

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, площадки для отдыха, игровые и спортивные площадки.

6.34. Площадь открытых площадок для временной стоянки автотранспорта, размещаемых на придомовой территории, составляет 1,9 кв. м/чел. до 2022 г. и  2,5 кв. м/чел. до 2032 г.

6.35. Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

6.36. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 метров, при одностороннем - не менее 3 метров.

6.37. При устройстве открытой автостоянки ее размеры и вместимость определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов. Площадь участка одного автотранспортного средства (парковочного места) следует принимать в соответствии с Таблицей 18.

Таблица 18 (кв. метров)

| № п/п | Вид транспортного средства | Площадь одного парковочного места |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Легковой автомобиль | 25 (22,5*) |
| 2 | Грузовой автомобиль | 40 |
| 3 | Автобус | 40 |
| 4 | Велосипед | 0,9 |

Примечание. *При примыкании парковочного места к проезжей части улиц и проездов.

6.38. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для стоянки автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам (подраздел 9 настоящих Нормативов).

6.39. Дальность пешеходных подходов от автостоянок для временного хранения легкового автотранспорта до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1 км.

6.40. Радиусы доступности открытых автостоянок для инвалидов следует принимать в соответствии с требованиями пункта раздела 9 настоящих Нормативов.

6.41. На автостоянках и в гаражах вместимостью более 100 машино-мест следует предусматривать не менее двух выездов при одновременном использовании их как въездов.

6.42. При размещении автостоянок вместимостью более 50 машино-мест не допускается устройство транзитного проезда через придомовую территорию.

6.43. При размещении автостоянок при объектах обслуживания следует предусматривать выделение гостевой зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта.

6.44. В границах земельных участков, на которых располагаются образовательные учреждения для детей, могут размещаться автостоянки или гаражи для автотранспорта, обслуживающего такие учреждения.

6.45. Норматив обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей - 1 машино-место на 200 транспортных средств.

6.46. Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями - одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств.

6.47. Автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 метров от входов в жилые дома.

6.48. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

6.49. В производственных зонах сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам: на расчетный период - 2 автомобиля, на перспективу - 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 кв. м на 1 автомобиль.

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки

6.50. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.

6.51. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.

7. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием

Общие требования

7.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

7.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.

7.3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения

7.4. Жилая и общественная застройка населенного пункта, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

7.5. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 гектар;

свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;

свыше 12 до 32 – 3 гектара;

свыше 32 до 80 – 4 гектара;

свыше 80 до 125 – 6 гектаров;

свыше 125 до 250 – 12 гектаров;

свыше 250 до 400 – 18 гектаров;

свыше 400 до 800 – 24 гектара.

7.6. Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения кварталов (микрорайонов) населенного пункта на среднесрочную перспективу до 2022 года и на расчетный срок с 2023 до 2032 года принимаются в соответствии с показателями, приведенными в Таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Территории населенного пункта, оборудованные водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением при степени градостроительной ценности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокая | средняя | низкая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | плотность населения квартала (микрорайона) | чел./га | 305/225 | 255/185 | 145/105 |
| 2 | расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | л/чел. в сут. | 270/300 | 270/300 | 270/300 |
| 3 | водопотребление | куб. м в сут./га | 82/68 | 69/56 | 39/32 |

Примечание. В числителе приведены показатели, принятые до 2022 года, в знаменателе - с 2023 до 2032 года.

7.7. При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водопотребление в целом на одного жителя допускается принимать до 2022 года - 450 литров в сутки (164 куб. м в год), с 2023 до 2032 года - 500 литров в сутки (182,5 куб. м в год).

7.8. Расчет систем водоснабжения для садоводческих (дачных) объединений производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

а) при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30-50 л/сут. на 1 человека;

б) при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125-160 л/сут. на 1 человека.

Для полива посадок на придомовых (приквартирных) участках:

а) овощных культур - 3-15 л/кв. м в сутки;

б) плодовых деревьев - 10-15 л/кв. м в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды).

7.9. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 х 3 метра, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 х 10 метров.

# 7.10. Выбор площадок для размещения водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться с учетом требований подраздела «Нормативы размещения инженерных сетей» настоящих Нормативов и требований к зонам санитарной охраны.

7.11. Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 метра выше расчетного максимального уровня воды.

7.12. При проектировании систем канализации населенного пункта, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с Таблицей 17 настоящих Нормативов без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение в целом на 1 жителя следует принимать до 2022 года - 450 литров в сутки, с 2023 до 2032 года - 500 литров в сутки.

Величину удельного водоотведения следует определять с использованием следующих коэффициентов водоотведения:

1) в среднем по городскому населенному пункту - 0,98;

2) для территории городской  малоэтажной застройки - 1,00;

3) при наличии местной промышленности - 0,80.

7.13. Минимальное расстояние от сборников сточных вод следует назначать по размерам ореола оттаивания вокруг сборника, но не менее 10 метров от зданий и сооружений. Размеры ореола определяются теплотехническим расчетом.

7.14. Размеры земельных участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с Таблицей 20.

Таблица 20 (м)

| № п/п | Наименование объекта | Размер земельного участка | Расстояние до жилых и общественных зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10 х 10 | 20 |
| 2 | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20 х 20 | 15 (от оси коллекторов) |

7.15. Расстояния между дождеприемными колодцами в лотках проезжих частей улиц и проездов следует принимать при уклоне проезжей части:

1) до 4 промилле - 50 метров;

2) от 5 до 10 промилле - 60 метров;

3) свыше 10 до 30 промилле - 70 метров;

4) свыше 30 промилле - не более 60 метров.

7.16. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в Таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб.метров/сутки | Размеры земельных участков, гектары |
| --- | --- | --- |
|  |  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| 2 | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| 5 | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| 6 | свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание. Размеры земельных участков очистных сооружений  производительностью свыше 280 тыс.куб.метров/сутки следует принимать по  проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных  сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании  с органами санэпидемнадзора.

7.17. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 га;

свыше 0,8 до 12 – 2 га;

свыше 12 до 32 – 3 га;

свыше 32 до 80 – 4 га;

свыше 80 до 125 – 6 га;

свыше 125 до 250 – 12 га;

свыше 250 до 400 – 18 га;

свыше 400 до 800 – 24 га.

7.18. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные станции по согласованию с органами Минздрава России. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать по Таблице 26 и в соответствии с СП 32.13330.

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ.

Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территории населенного пункта, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте населенного пункта, I пояса ЗСО и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980. В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

7.19. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

7.20. Следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Допускается применение открытых водоотводящих устройств в населенном пункте, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям, и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.

Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений в расчет можно не принимать. При технической возможности и согласовании с природоохранными органами возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

7.21. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по СП 32.13330. При однократном превышении расчетной интенсивности, при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади территории и величины интенсивности дождя по СП 32.13330.

7.22. Очистку поверхностных вод с территории города следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя (0,05-0,1) года.

7.23. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

7.24. К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980).

7.25. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории по Таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Территории города | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, куб. м/сут с 1 га территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Городской градостроительный узел | Более 60 |
| 2 | Примагистральные территории | 50-60 |
| 3 | Межмагистральные территории с размером квартала: |  |
|  | до 5 га | 45-50 |
|  | от 5 до 10 га | 40-45 |
|  | " 10 " 50 га | 35-40 |

7.26. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ и категории водопользования водоема.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения

7.27. Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

7.28. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

7.29. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

7.30. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать согласно Таблице 23.

Таблица 23 (га)

| № п/п | Теплопроизводительность котельных (Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 5 включительно | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Более 5 до 10 включительно (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Более 10 до 50 включительно (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| 4 | Более 50 до 100 включительно (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |

Примечание. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.

7.31. Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела «Нормативы размещения инженерных сетей» настоящих Нормативов и требований к зонам санитарной охраны.

# 7.32. Нормативы расхода тепловой энергии рассчитываются  Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и утверждаются органами местного самоуправления. Средний норматив годового потребления тепловой энергии для отопления 1 кв. м площади жилых домов принят  равным 0,45 Гкал/кв. м; норматив годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение одного человека в год – 0,33 Гкал/чел.

Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения

7.33. При разработке документов территориального планирования следует принимать укрупненные показатели потребления газа (куб. м в год на одного человека) при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. метр (8 000 ккал/куб. м):

1) при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

2) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

3) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180.

7.34. Площадку для размещения газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 метров.

7.35. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;

20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;

40 тыс. т/год – 8 гектаров.

7.36. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

7.37.  Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

7.38.  Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения

7.39. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки следует принимать согласно Таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Без стационарных электроплит | Со стационарными электроплитами |
| --- | --- | --- |
|  | удельный расход электроэнергии, (кВт°ч/чел. в год) | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, (кВт°ч/чел. в год) | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2170 | 5 300 | 2750 | 5 500 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление в жилых и общественных зданиях, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

7.40. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки для территорий жилых и общественно-деловых зон города следует принимать согласно Таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Расчетная удельная обеспечен-ность общей площадью (кв. м/чел) | с плитами на природном газе (кВт/чел.) | со стационарными электрическими плитами (кВт/чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |
|  |  |  | центр | квартал (микро- район) |  | центр | квартал (микро- район) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 30,10 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10 (6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилищном фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются путем интерполяции пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (в том числе автостоянок), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 4 примечаний), питающиеся от городских распределительных сетей. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

для жилых районов городского населенного пункта с газовыми плитами - 1,2, для жилых (помещений) районов городского населенного пункта с электроплитами - 1,1.

7.41. Электроснабжение населенного пункта следует проектировать не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

7.42. Прокладку кабельных линий следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела «Нормативы размещения инженерных сетей» настоящих Нормативов и требований к зонам санитарной охраны.

7.43. Для воздушных линий (далее - ВЛ) также устанавливаются охранные зоны:

1) участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии:

а) 2 метра - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

б) 10 метров - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

в) 15 метров - для ВЛ напряжением 35 кВ;

г) 20 метров - для ВЛ напряжением 110 кВ;

д) 25 метров - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

е) 30 метров - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

ж) 40 метров - для ВЛ напряжением 750 кВ;

з) 30 метров - для ВЛ напряжением 800 кВ;

и) 55 метров - для ВЛ напряжением 1 150 кВ;

2) зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

7.44. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

1) для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей;

2) для кабельных линий до 1 кВ - по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенном пункте под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

7.45. Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от крайних кабелей.

7.46. Воздушные линии электропередачи (далее именуется ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 киловатт и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

7.47. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

7.48. При реконструкции населенного пункта  следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену ВЛ кабельными.

7.49. Во всех территориальных зонах поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

7.50. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА -  расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 метров.

# Нормативы размещения инженерных сетей

7.51. Подземную прокладку инженерных сетей следует предусматривать:

1) совмещенную в общих траншеях;

2) в тоннелях (проходных коллекторах) - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 1 000 миллиметров, водопровода до 500 миллиметров, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) свыше 10 миллиметров, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

7.52. В зонах реконструкции существующей застройки в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре трубопроводов тепловых сетей до 200 миллиметров.

7.53. При проектировании инженерных сетей способ прокладки коммуникаций в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий, а также плотности и характера застройки населенного пункта и назначения трубопроводов следует предусматривать подземным, наземным или надземным, используя совмещенную прокладку труб, в соответствии с Таблицей 26.

Таблица 26

| № п/п | Тип прокладки | Способ прокладки | Вид грунта | Вид трубо-провода | Вид прокладки | Условия и область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подземная | раздельная | непросадочные, малопросадочные | В, К | непосредственно в грунте в пределах деятельного слоя на глубине 0,7 метра от поверхности земли, преимущественно без теплоизоляции | на территории застройки населенного пункта |
|  |  |  |  | Т | в непроходных каналах из сборного или монолитного железобетона или непосредственно в грунте в теплоизоляции |  |
|  |  | совмещенная | непросадочные, малопросадочные | В, К | в каналах и тоннелях из сборного или монолитного железобетона с кольцевой изоляцией труб |  |
| 2 | Наземная | совмещенная | непросадочные, малопросадочные, просадочные | В, К, Т | в каналах из сборного железобетона на сплошной подстилке или земляных призмах | на территории застройки населенного пункта |
|  |  |  |  | В, К, Т | в полузаглубленных каналах из железобетона | на территории застройки населенного пункта, особенно при высоком уровне грунтовых вод |
| 3 | Надземная | раздельная | просадочные, сильнопросадочные | В, К, Т | по низким опорам, по высоким опорам, по эстакадам, мачтам, конструкциям зданий и сооружений | в районах малоэтажной застройки, в пределах жилых территорий при сильно льдонасыщенных вечномерзлых грунтах; при переходах через лощины, овраги и другие препятствия |
|  |  | совмещенная | сильнопросадочные | В, К, Т | в каналах из сборного железобетона или непосредственно по низким опорам, высоким опорам, конструкциям зданий и сооружений | в районах малоэтажной застройки, в пределах жилых территорий при сильно льдонасыщенных вечномерзлых грунтах; при переходах через лощины, овраги и другие препятствия |

Примечание. В - водопроводные сети; К - канализационные сети; Т - тепловые сети.

7.54. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 метров от стен зданий с проемами; от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 метра.

7.55. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине не менее 0,6 метра от поверхности земли до верхней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 метра, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 метра.

7.56. Размещение более одной групповой баллонной установки у зданий производственного назначения не допускается. Допускается размещение не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 метров одна от другой у жилых, административных, бытовых, общественных зданий.

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки

7.57. Санитарная очистка территории поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

7.58. Нормы накопления бытовых отходов следует принимать согласно Таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов для населенного пункта (на одного человека в год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (кг) | (л) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Твердые: |  |  |
|  | для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
|  | для прочих жилых зданий | 300 | 1 100 |
| 2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2 000 |
| 3 | Смет с 1 кв. метра твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечания:

1. В населенном пункте при местном отоплении нормы накопления твердых отходов следует увеличивать на 10 процентов, при использовании бурого угля - увеличивать на 50 процентов.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

7.59. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по Таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 тонн бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, мощностью, тыс. тонн в год: - до 100 - св. 100 | 0,05 0,05 | 300 500 |
| 2 | Склады компоста | 0,04 | 300 |
| 3 | Полигоны | 0,02 – 0,05 | 500 |
| 4 | Поля компостирования | 0,5 – 1 | 500 |
| 5 | Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| 6 | Сливные станции | 0,02 | 300 |
| 7 | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 метров, закрытого типа - 50 метров.

7.60. При производстве зимней уборки следует проектировать снегосвалки на специально отведенных территориях. Запрещается сброс снега в акватории.

На снегосвалках следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега. Последующий сброс талых вод проектируется по вариантам:

1) сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на очистных сооружениях;

2) сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод);

3) подача снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона от снегосвалок и снегоплавильных пунктов до территорий жилой зоны принимается не менее 100 метров.

7.61. Обеспеченность общественными туалетами следует определять по нормам, приведенным в Таблице 12г.

#### 8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

## Общие требования

8.1. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

Нормативы качества окружающей среды

8.2. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р и разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

8.3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539, законодательством Хабаровского края об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

8.4. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселения не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

8.5. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте населенного пункта.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны населенного пункта следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населенного пункта. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330, Правил охраны поверхностных вод, а также Правил санитарной охраны прибрежных вод морей, утвержденных и согласованных в установленном порядке.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 метров.

8.6. При планировке и застройке населенного пункта необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в соответствии с Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.

8.7. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.

8.8. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

8.9. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и СанПиН 42-128-4433.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

8.10. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.

8.11. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

8.12. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.

8.13. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности.

Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения осуществляется в установленном порядке.

Размещение, проектирование и эксплуатация систем централизованного теплоснабжения от атомных станций осуществляются с учетом Санитарных требований к проектированию и эксплуатации систем централизованного теплоснабжения от атомных станций.

# 9. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения

9.1. При планировке и застройке территорий населенного пункта необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

9.2. При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных объектов следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

9.3. В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах 5 процентов жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом расселения любых категорий граждан (если в задании на проектирование не оговорено иное).

9.4. При проектировании общественных зданий и сооружений различного назначения в зоне обслуживания посетителей следует предусматривать места для инвалидов и других маломобильных групп населения из расчета не менее 5 процентов общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания маломобильных групп населения в здании.

9.5. При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5 процентов от их общего числа, но не менее одного места, должны быть адаптированы для использования инвалидами.

9.6. При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения центра социального обслуживания должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 процентной численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

9.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и (или) из доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

9.8. В многоэтажных зданиях, посещаемых инвалидами, следует предусматривать не менее одного лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, или специального подъемника.

9.9. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует учитывать следующие основные требования по размещению зданий и сооружений:

1) жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках следует размещать на расстоянии не более 300 метров от предприятий торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов предприятий бытового обслуживания;

2) специализированные жилые здания и специализированные детские учреждения следует размещать на расстоянии не более 3 000 метров от пожарных депо;

3) специализированные детские учреждения следует размещать в озелененных районах на расстоянии не менее 3 000 метров от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы;

4) специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха следует размещать на расстоянии не менее 1 500 метров от радиопередающих объектов.

9.10. Расстояние от остановочных пунктов специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 метров, до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, - не более 300 метров.

9.11. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, следует размещать не менее чем за 0,8 метра до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

9.12. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

9.13. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для проезда и маневрирования кресла-коляски.

9.14. Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 метра от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 метра, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 метра.

9.15. При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 метра либо ограждениями высотой не менее 0,7 метра.

9.16. Разметку места для стоянки автотранспортного средства инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 метра.

9.17. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автотранспорта, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автотранспортному средству должна быть не менее 2,5 метра.

9.18. При этом места для стоянки автотранспорта инвалидов на открытых автостоянках должны размещаться на расстоянии от входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения не более:

1) 50 метров - для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда;

2) 100 метров - для жилых зданий.

9.19. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для автотранспортных средств инвалидов не менее 20 процентов мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 30 процентов мест.

## 10. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании.

Общие требования

10.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения городского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

10.2. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки городского поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

10.3. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Нормативы по отводу поверхностных вод

10.4. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 километра дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории поселения.

10.5. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

10.6. Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Нормативы по береговой защите территорий

10.7. При проектировании на берегах морей, рек и водоемов следует устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах, подверженных интенсивному размыву берегов с учетом скорости их разрушения.

10.8. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ, используют сооружения и мероприятия, приведенные в Таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Волнозащитные |
| 1.1 | Вдольбереговые: |  |
|  | - подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | на морях, водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
|  | - шпунтовые стенки железобетонные и металлические | в основном на реках и водохранилищах |
|  | - ступенчатые крепления с укреплением основания террас | на морях и водохранилищах при крутизне откосов более 15 градусов |
|  | - массивные волноломы | на морях и водохранилищах при стабильном уровне воды |
| 1.2 | Откосные: |  |
|  | - монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | на морях, водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
|  | - покрытия из сборных плит | при волнах до 2,5 метра |
|  | - покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5 - 0,6 метра) |
|  | - покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | - " - |
| 2 | Волногасящие |
| 2.1 | Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | на морях и водохранилищах |
| 2.2 | Откосные: |  |
|  | - наброска из камня | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
|  | - наброска или укладка из фасонных блоков | на морях и водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
|  | - искусственные свободные пляжи | на морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10 градусов) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| 3 | Пляжеудерживающие |
| 3.1 | Вдольбереговые: |  |
|  | - подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | на морях и водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
|  | - загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | на водохранилищах при относительно пологих откосах |
|  | - поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | на морях, водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| 4 | Специальные |
| 4.1 | Регулирующие: |  |
|  | - управление стоком рек (регулирование сброса, объединение водостоков в одно устье и др.) | на морях для увеличения объема наносов, обход участков малой пропускной способности вдольберегового потока |
|  | - сооружения, имитирующие природные формы рельефа | на водохранилищах для регулирования береговых процессов |
|  | - перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т.д.) | на морях и водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| 4.2 | Струенаправляющие: |  |
|  | - струенаправляющие дамбы из каменной наброски | на реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
|  | - струенаправляющие дамбы из грунта | на реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
|  | - струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | - " - |
|  | - склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 метра |

10.9. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

10.10. В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.

# Нормативы противоэрозионной защиты

10.11. Защитные лесные полосы создаются также для защиты транспортных коммуникаций, земель сельскохозяйственного назначения, водных объектов от проявлений эрозионных процессов (переноса поверхностного слоя почвы), в том числе:

1) полезащитные лесные полосы - на мелиоративных системах (площадь лесополос должна составлять не более 4 процентов площади орошения, длина лесополосы - не менее 60 процентов длины канала). Продольные (основные) полосы располагаются поперек преобладающих ветров на расстоянии не более 800 метров друг от друга, поперечные (вспомогательные) - перпендикулярно продольным на расстоянии не более 2 000 метров друг от друга, на песчаных почвах - 1 000 метров;

2) защитные насаждения вокруг водных объектов следует проектировать из одного, двух или трех поясов:

а) берегоукрепительный (первый пояс) - в зоне расчетного подпорного уровня;

б) ветроломный, дренирующий (второй пояс) - между отметками расчетного и форсированного подпорных уровней;

в) противоэрозионный (третий пояс) - выше форсированного уровня.

# Нормативы защиты от затопления

10.12. На территориях, подверженных затоплению и подтоплению,  строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

10.13. Территории населенного пункта должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений.

10.14. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

10.15. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

10.16. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны окружающей среды, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

# Мероприятия по защите от шквалистого ветра (до 25 метров в секунду)

10.17. В качестве мероприятий по защите от шквалистого ветра следует предусматривать:

1) для снижения силы воздействия ветра на застройку - создание ветрозащитных лесных полос вокруг населенного пункта или отдельных функционально-планировочных элементов, возведение ветрозащитных экранов - специальных зданий (большой протяженности, повышенной этажности, специфической объемно-планировочной структуры) или аэродинамических групп, располагающихся по наветренным границам застраиваемой территории;

2) для защиты зданий и сооружений - использование ветрозащитных конструкций при строительстве;

3) для предупреждения возникновения обрывов линий электропередачи, повреждения зданий, сооружений и транспортных средств - вырубка поврежденных, старых деревьев, укрепление опор линий электропередачи, укрепление строений и сооружений вблизи защищаемых объектов.

10.18. В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в результате воздействия шквалистого ветра, а также в целях уменьшениях их последствий рекомендуется проведение комплекса мероприятий, включающих в себя оповещение населения, руководителей объектов экономики, лечебных и образовательных учреждений об угрозе возникновения явления и мерах безопасности.

10.19. В случае оповещения населения о возникновении шквалистого ветра на территории населенного пункта необходимо проведение мероприятий по:

1) защите витрин, оконных и дверных проемов, вентиляционных отверстий зданий с наветренной стороны;

2) закреплению рекламных щитов, растяжек, инженерных конструкций, легких построек, строительной техники (башенных кранов, автокранов), транспортных средств (в том числе автомобилей, средств малой авиации, маломерных судов и др.) в целях предотвращения их опрокидывания;

3) организации укрытия населения в защитных сооружениях.

10.20. В целях уменьшения последствий воздействия чрезвычайных ситуаций все коммунальные объекты (объекты энергетики, водоснабжения, газоснабжения и др.), а также объекты, аварийная работа которых представляет опасность для населения, должны быть оборудованы автоматическими средствами защиты.

# Сооружения и мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием

10.21. В районах, подверженных сейсмическому воздействию, зонирование территорий населенного пункта следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. При этом в зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

10.22. Проекты тоннелей и мостов длиной более 500 метров следует разрабатывать исходя из расчетной сейсмичности с учетом данных специальных инженерно-сейсмологических исследований.

Расчетная сейсмичность для тоннелей и мостов длиной не более 500 метров и других искусственных сооружений на железных и автомобильных дорогах I - III категорий, а также на скоростных городских дорогах и магистральных улицах принимается равной сейсмичности площадки строительства (8 баллов).

10.23. Расчетная сейсмичность для искусственных сооружений на железных дорогах IV, V категорий, на железнодорожных путях промышленных предприятий и на автомобильных дорогах IV, IIIп и IVп категорий, а также для насыпей, выемок, вентиляционных и дренажных тоннелей на дорогах всех категорий принимается равной 7 баллов.

10.24. При трассировании дорог в районе сейсмичностью 8 баллов следует обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки, в частности зоны возможных обвалов, оползней и лавин.

10.25. Трассирование дорог в районе сейсмичностью 8 баллов по нескальным косогорам при крутизне откоса более 1:1,5 допускается только на основании результатов специальных инженерно-геологических изысканий. Трассирование дорог по нескальным косогорам крутизной 1:1 и более не допускается.

10.26. Для разработки проекта подпорных сооружений 1 класса определение уточненных характеристик сейсмического воздействия должно производиться на основе детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования.

10.27. Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций в разделе «Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - ИТМ ГОЧС)» должны предусматриваться при:

- подготовке документов территориального планирования городского поселения (генерального плана городского поселения);

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

- разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

10.28. Проектирование инженерно-технических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на действующих (законченным строительством) предприятиях должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.

10.29. Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84, а также с требованиями настоящих нормативов.

10.30. Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления городского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

10.31. Магистральные улицы городского поселения должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

10.32. Проектирование внутригородской транспортной сети городского поселенияа должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы городского поселения, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

10.33. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо и трамвайные парки следует проектировать рассредоточено и преимущественно на окраинах городского поселения.

10.34. Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для выздоравливающих, а также пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также садоводческие товарищества должны проектироваться в пригородной зоне. Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного профиля на 1000 и более коек, также желательно размещать в пригородной или зеленой зоне.

10.35. Развитие сети указанных хозяйств, учреждений и садоводческих товариществ в пригородной зоне должно осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из городского поселения, и развертывания лечебных учреждений.

10.36. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

10.37. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени.

10.38. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут. на одного человека.

В городском поселении необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории городского поселения.

10.39. На территории городского поселения через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки) для обеспечения забора воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

10.40. При проектировании газоснабжения от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через газораспределительные станции (ГРС), подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки городского поселения.

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей следует предусматривать возможность отключения города и его отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.

Наземные части ГРС и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств.

В городском поселении необходимо проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время.

Сети газопроводов высокого и среднего давления должны быть подземными и закольцованными.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты следует размещать на территории пригородных зон.

10.41. При проектировании систем электроснабжения необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых случаях автономных резервных источников.

10.42. Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СНиП 2.01.51-90.

10.43. В процессе градостроительного проектирования должны предусматриваться мероприятия световой маскировки с учетом требований СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» и других нормативных актов.

II. Материалы по обоснованию расчётных показателей градостроительного проектирования

## 1. Административно-территориальное устройство,

## общая организация и зонирование территории

## городского поселения «Город Советская Гавань»

## Советско-Гаванского муниципального района

## Хабаровского края

1.1. Советская Гавань - город краевого подчинения в России, административный центр Советско-Гаванского района Хабаровского края, расположен на берегу одноимённого залива. Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 640 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино - одного из крупнейших российских портов на Тихом океане.

1.2. Границы территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края совпадают с границами населенного пункта - г. Советская Гавань. Площадь городского поселения «Город Советская Гавань» составляет 6650 га.

1.3. При определении перспектив развития и планировки городского поселения «Город Советская Гавань» необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;

- местоположение населенного пункта  в системе расселения муниципального района и края;

- роль населенного пункта в системе формируемых центров обслуживания населения (краевого, межрайонного, районного и местного уровней);

- историко-культурное значение городского поселения;

- прогноз социально-экономического развития территории;

- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

1.4. Историко-культурное значение городского поселения определяется как количеством объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом (федерального, регионального или местного значения).

2. Особенности природно-климатических условий территории

2.1. Территория поселения представляет собой расчлененную долинами рек и ручьев слабовсхолмленную платообразную поверхность (Совгаванское базальтовое плато. Плато обрывается крутыми уступами высотой 5-10м к Юго-Западной бухте - на севере, в заливе Советская Гавань), и до 60-100м - к Татарскому проливу (на востоке). Вдоль последнего протягивается в меридиональном направлении Советский хребет.

Уклоны поверхности на большей части территории не превышают 10%, исключение составляют склоны хребта Советского и бортовые части речных долин, где они увеличиваются до 10-20% и более.

Берег со стороны залива сильно изрезан и в районе города образует ряд бухт - Лососиная, Маячная, Ольги, Окоча, Эгге, Фальшивая, а со стороны Татарского пролива береговая линия ровная.

Абсолютные отметки поверхности плато изменяются от нулевых значений на побережье Юго-западной бухты и в речных долинах до 150-200м и более в пределах Советского хребта (сопка Кекурная, 450 м.) в восточной и юго-восточной частях. Поверхность плато имеет общий уклон с юго-востока на северо-запад и расчленена долинами крупных и мелких водотоков.

2.2. Территория поселения расположена в пределах северо-восточной части сводово-глыбового поднятия хребта Турана и частично охватывает область Верхне-Буреинской впадины. В геоморфологическом отношении территория представляет собой прибрежный участок, сильно расчлененный и изрезанный бухтами Татарского пролива. Сформирован данный участок в эпоху мезозойской складчатости.

Кроме того, территория относится к Восточно-Сихотэ-Алинскому вулканогенному поясу. В соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А) в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выделяются зоны 7 и 8 баллов. Г. Советская Гавань относится к 8-бальной зоне.

2.3. Общий рисунок гидрографической сети территории поселения определяется тектоническими и геоморфологическими особенностями территории.

Водные объекты городского поселения принадлежат бассейну Японского моря и представлены заливом Советская гавань, многочисленными средними и малыми водотоками, впадающими в залив. Речная сеть города представлена реками Большая Хадя, Большой Эгге с притоком Малый Эгге, и другие малые реки длиной 3-10 км (ручей Лагерный, Желтый и др.). Водный режим рек характеризуется паводками в летне-осенний период, выраженным весенним половодьем и устойчивой зимней меженью. Основной объем стока на реках приходится на летне-осенний период. В питании рек преобладают дождевые паводки.

Уровни редкой повторяемости в заливе не превышают 2,2 м. На реках возможен экстремальный подъем уровня воды с учетом подпора от залива до 2,5 м. По своим природным свойствам вода рек пригодна для питьевого водоснабжения (маломинерализованная, мягкая, гидрокарбонатно-магниево-кальциевая). В результате хозяйственной деятельности поверхностные воды загрязнены неочищенными дождевыми и талыми водами с неблагоустроенной территории города. Грунтовые воды поселения приурочены к аллювиальным отложениям. Средняя глубина залегания уровня не превышает 1 м при годовой амплитуде колебания не более 1,5 м. В делювиально-элювиальных образованиях в весенне-осенний период формируется верховодка. Воды ее агрессивны по отношению к бетону.

2.4. Структура и динамика растительности на территории, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

Почвенный покров территории характеризуется исключительным однообразием и представлен типом буротаежных почв. Довольно высокое содержание гумуса — 5-10 процентов ограничивается глубиной 10-15 см. Почвы подзолистые, кислой реакции.

Существующие почвенные условия необходимо учитывать при планировании и проведении строительных работ на территории планируемой застройки. В зоне заложения фундаментов рекомендуется наличие грунтов с суглинистым заполнителем, условные расчетные сопротивления которых составляют 3 кгс/см2.

2.5. Благодаря особенностям климата,  рельефа местности и близости моря агроклиматические ресурсы территории для ведения сельскохозяйственного производства удовлетворительные:

- рельеф территории среднегорный, что является сдерживающим фактором в развитии сельскохозяйственного производства, ограниченные территории для организации близко расположенных пастбищных угодий;

- относительно благоприятный для развития растений водный и тепловой режимы;

- почвы буротаежные подзолистые.

Существующее отрицательное влияние факторов природной среды значительно уменьшается проведением соответствующих мелиоративных и агротехнических мероприятий.

Территория городского поселения имеет значительный природно-ресурсный потенциал (лесные ресурсы, рыбные запасы, морские биоресурсы) в настоящее время дают возможность восстановления и развития ряда производств, таких как вылов и переработка рыбы и морепродуктов, производство лесопромышленной продукции и т.д.

Особенности природных условий и ресурсов обеспечивают необходимые предпосылки для развития охотничьего и рыбного промысла, а также различных видов рекреации и туризма.

Основной предпосылкой дальнейшего развития территории является выгодное транспортно-географическое положение, расположение его на морской границе России.

3. Демографический анализ городского поселения

3.1. Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории.

3.2. Численность населения городского поселения за рассматриваемый период с 2008 по 2014 гг. сократилась на 11,5%  (с 29180 до 26174 чел.). В целом по городскому поселению динамика численности населения характеризуется как стабильно отрицательная (общая сумма составляет 3006 чел.).

3.3. По данным показателей естественного движения населения с 2008-2013 гг. за 6 лет общее число родившихся составило 1799 человек, умерших 2776 человек (на 54 % больше). В целом динамику естественного движения населения поселения можно охарактеризовать как стабильно отрицательную. В течение рассмартиваемых лет в поселении наблюдалась естественная убыль населения. Самый высокий показатель естественной убыли наблюдался в 2011 г. – убыль составила 758 человек.

Коэффициент рождаемости характеризуется своей относительной стабильностью. В целом числовые показатели свидетельсвуют о незначительном снижении рождаемости в поселении. Самый высокий коэффициент рождаемости показал 2013 г. – 11,7‰, а самый высокий коэффициент смертности – 19,2‰ – зафиксирован в 2011 г.

Естественного прироста за рассматриваемый период не наблюдается. Коэффициент жизненности менее 100% во все годы, коэффициент воспроизводства отрицателен. Все это свидетельствует о том, что численность населения уменьшается.

3.4. На долю механической миграции населения городского поселения в указанный период приходится 1144 человек (убыль).

3.5. В итоге, демографический анализ городского поселения характеризуется: отрицательной динамикой численности населения, отсутствием естественного и  механического прироста,  отсутствием общего прироста населения за исследуемый период.

3.6. Показатель плотности населения в границах населенного пункта на 01.01.2014 г. – 3,94 чел./га.

4. Проблемы и ограничения развития территории поселения

Комплексная оценка развития территории позволяет выявить следующие основные проблемы и ограничения развития территории городского поселения «Город Советская Гавань»:

- природные и географические условия: суровые природно-климатические условия, являющиеся сдерживающим фактором в развитии сельскохозяйственного производства, ограниченность территорий для организации пастбищных угодий, ограниченность территорий для градостроительного освоения; отрицательное влияние факторов природной среды на развитие сельского хозяйства требует комплексных мелиоративных и агротехнических мероприятий; значительная территориальная удаленность от районного и краевого центров (и, как следствие, высокие транспортные расходы);

- в демографической сфере: отрицательный естественный прирост населения;

- в экономике: узкая отраслевая направленность промышленно-производственной сферы, отсутствие разработки разведанных месторождений туфов, песчано-гравийной смеси, титано-магнетитовых россыпей;

-  в рекреационной сфере: недостаточно развитая туристско-рекреационная инфраструктура, прежде всего объектов размещения и индустрии развлечений; неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия; малая известность территории на международном и региональном рынке; недостаток высококвалифицированных специалистов в области управления туризмом, в частности по новым видам туризма (экологического, экстремального); низкая инвестиционная активность в сфере туризма; низкий уровень сервисного обслуживания при достаточно высокой стоимости услуг;

территория поселения обладает достаточным историко-культурным и туристским потенциалом, который в настоящее время используется неэффективно;

- в сфере инженерного обеспечения: отсутствие сооружений водоподготовки, высокий износ водопроводных сетей и сооружений, существующая схема водоснабжения не удовлетворяет дополнительным требованиям к системе водоснабжения в сейсмических районах, отсутствие централизованной канализации, высокий износ водоотводных сетей и сооружений, высокий износ источников теплоснабжения и тепловых сетей, отсутствие горячего водоснабжения в летний период, отсутствие централизованного газоснабжения, плохое состояние электросетей и оборудования трансформаторных подстанций;

- в сфере экологического состояния территории: несанкционированные свалки отходов производства и потребления, загрязнение прибрежно-морских акваторий сбросами неочищенных сточных вод от предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, техногенное загрязнение почв.

5. Анализ социально-экономического потенциала городского поселения на основе программ социально-экономического развития Советско-Гаванского района и Хабаровского края

5.1. Постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр «О стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года» (далее - Стратегия) заданы общие ориентиры и перспективы будущего развития социальной и экономической системы на территории Хабаровского края, реализация которых должна обеспечить бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высококонкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.

Реализация сценария Стратегии развития Хабаровского края предполагает увеличение в 2025 году относительно 2007 года объема валового регионального продукта в 3,6 раза, инвестиций в экономику и социальную сферу - в 5,4 раза, реальной начисленной заработной платы и реальных денежных доходов населения - соответственно в 3,9 и 4,2 раза.

Поскольку транспортная система края представляет один из ключевых транспортных узлов Дальневосточного региона, транзитные функции края, располагающегося в центре Дальнего Востока, имеют большое значение не только в региональном, но и общероссийском и международном плане. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль обеспечивает выход к одному из основных тихоокеанских портов страны – г. Советская Гавань.

5.2. Согласно сценарию Стратегии Хабаровский край получает возможность развития и закрепления сырьевой и транзитной специализации в рамках инерционного сценария, будет происходить динамичное развитие транспортного сектора. Реализация проектов по строительству транспортных терминалов, специализирующихся на перевалке угля, металлов, нефти и продуктов нефтепереработки, большегрузных контейнеров, формирование портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в порту Советская Гавань.

Стратегией предполагается увеличение экспорта основной доли продукции планируемого к строительству алюминиевого завода по производству первичного алюминия через порт Советская Гавань (ввод в эксплуатацию завода планируется в 2016 году).

В перспективной структуре экономики края заметно усиливается значение акваториальной зоны «Де-Кастри - Ванино - Советская Гавань». Здесь концентрируются коммерческие интересы транснациональных корпораций по перевалке на экспорт сырой нефти, готовых нефтепродуктов, каменного угля, железорудных концентратов, а также присутствуют интересы контейнерных грузоотправителей.

В июне 2008 г. по результатам федерального конкурса по отбору заявок на создание портовых особых экономических зон (далее - ПОЭЗ) заявка Хабаровского края на создание ПОЭЗ «Советская Гавань» признана победителем. Концепция создания ПОЭЗ на базе морского порта Советская Гавань предусматривает формирование многопрофильного портового, судоремонтного и судостроительного центра, строительство контейнерных терминалов, а также развитие переработки водно-биологических ресурсов.

Акваториальная зона «Де-Кастри - Ванино - Советская Гавань» динамично будет трансформирована в крупную портово-транзитную зону с грузовыми оборотами, заметно превышающими современные мощности портов южного Приморья (Восточный, Находка, Владивосток).

5.3. Также Стратегией предполагается реализация следующих мероприятий (г. Советская Гавань):

- реконструкция родильного  дома (ПОЭЗ), 2012-2014 гг.

- реконструкция лечебного корпуса № 1 Центральной больницы (ПОЭЗ), 2014-2015 гг.

- строительство районной инфекционной больницы (ПОЭЗ), 2014-2015 гг.

- строительство Центра адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию, 2014-2015 гг.

- многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального        обслуживания населения, 2023-2025 гг.

- строительство детского сада (ПОЭЗ), 2011-2015 гг.

- строительство 100,0 тыс. кв. м жилья (ПОЭЗ), 2011-2015 гг.

5.4. Согласно Постановлению Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 14 ноября 2012 г. № 1617 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2013 - 2017 годы» Советско-Гаванский муниципальный район обладает достаточно благоприятными перспективами развития и имеет значительный промышленно-экономический потенциал.

Ядром конкурентоспособности района являются:

- наличие одного из крупнейших портов на территории края (г. Советская Гавань);

- площадки нового промышленного строительства;

- площадки жилищного строительства;

- рекреационные зоны.

Важнейшими направлениями инвестирования в экономику района являются:

1. Организация портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) г. Советская Гавань - международного многопрофильного портового и судоремонтного центра, строительство на его территории объектов транспортно-логистической сферы;

2. Инженерно-транспортная инфраструктура: строительство ТЭЦ и угольных котельных, высоковольтных линий электропередачи, магистральных тепловых сетей, а также обеспечение инженерной инфраструктурой ПОЭЗ;

3. Развитие рыбного хозяйства и морских биоресурсов;

4. Рекреация и туризм: формирование территорий рекреационного освоения, развитие спортивного, лечебного, оздоровительного, экологического туризма;

5. Определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание новых производств.

Создаваемая в порту Советская Гавань портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» предусматривает формирование международного многопрофильного портового центра, судоремонтного и судостроительного центра, строительство контейнерных терминалов, а также развитие переработки водно-биологических ресурсов. До 2030 года инвестиции в развитие ПОЭЗ составят 88 млрд. рублей. Количество планируемых рабочих мест - более 4 тысяч. Финансирование мероприятий осуществляется за счет консолидированного бюджета Хабаровского края.

До 2015 года ожидается:

- увеличение количества инвестиционных проектов для реализации в ПОЭЗ;

- увеличение объема средств, вложенных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на создание обеспечивающей инфраструктуры ПОЭЗ;

- увеличение объема привлеченных средств за счет внебюджетных источников финансирования на 1 рубль вложенных бюджетных средств с момента создания ПОЭЗ.

5.5. Развитие малого и среднего бизнеса в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района, и, наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов политики Администрации Советско-Гаванского муниципального района, решающей двуединую социально-экономическую задачу.

Решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района утвержден перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируемый рост показателя на период до 2015 года будет обеспечен в результате дополнительного включения объектов в перечень муниципального имущества, в т.ч. в целях имущественной поддержки создаваемого Восточного территориального фонда поддержки предпринимательства.

5.6. Предприятия рыбопромышленного комплекса, основываясь на богатых местных ресурсах, снабжают продукцией население района и участвуют в формировании экспортных потоков. Рыбопереработка в районе является производством регионального значения и составляет значительную часть объема пищевого производства.

Важнейшим направлением рыбохозяйственной отрасли становится искусственное разведение.

В результате реализации запланированных мероприятий Программы прогнозируется увеличение объема вылова рыбы и морепродуктов. С учетом ожидаемого вылова водных биоресурсов и привлечения сырья из сопредельных территорий прогнозируется рост объема реализации море- и рыбопродукции.

### 5.7. Оборот розничной торговли имеет положительную динамику, что обусловлено повышением реальных доходов основной части населения (работающие и пенсионеры), а также развитием потребительского кредитования. За счет этих факторов в прогнозном периоде ожидается рост оборота розничной торговли и общественного питания соответственно на 13,4% и 11,2% к уровню 2011 года.

В рамках мероприятий Программы предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры и улучшение территориальной доступности объектов потребительского рынка муниципального района.

До 2015 года планируется:

- ввод в эксплуатацию новых торговых площадей за счет строительства;

- модернизация объектов потребительского рынка за счет реконструкции;

- при проектировании, строительстве и реконструкции объектов потребительского рынка - устройство пандусов и поручней в целях обеспечения безбарьерной среды для маломобильной группы населения.

### 5.8. Советско-Гаванский район обладает достаточным историко-культурным и туристским потенциалом, который в настоящее время используется неэффективно.

Решение проблем развития Советско-Гаванского муниципального района как туристской территории соответствует приоритетам социально-экономического развития района. Развитие туристического направления в экономике района будет способствовать формированию современного эффективного конкурентоспособного туристского бизнеса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах; увеличению внутреннего и въездного туристских потоков и расширению туристических продуктов; притоку инвестиций и пополнению муниципального бюджета.

Развитие туризма окажет стимулирующее действие и на другие секторы экономики района, такие как транспорт, торговля, гостиничные услуги, связь, а также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступлению средств в бюджеты всех уровней.

Развитие этого потенциала может активно способствовать формированию отрасли туризма.

Положительными факторами, способствующими развитию отрасли туризма на территории Советско-Гаванского района, являются:

- наличие памятников истории и культуры, археологических объектов;

- богатая ландшафтная составляющая - сеть особо охраняемых природных территорий; памятников природы, богатая гидрография,

- климатические условия - более мягкая по сравнению с другими районами края зима;

- этнографический фактор - проживание представителей коренных малочисленных народов Севера.

6. Обоснование расчетных показателей планировочной организации территории городского поселения и населенного пункта

6.1. Городские поселения необходимо проектировать на основе документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований.

При планировке и застройке городских поселений необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами субъектов Российской Федерации.

6.2. Городские поселения следует проектировать как элементы системы расселения Российской Федерации и входящих в нее республик, краев, областей, муниципальных районов и муниципальных образований. При этом территориальное планирование должно быть направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

6.3. В проектах планировки и застройки поселений необходимо предусматривать рациональную очередность их развития. При этом необходимо определять перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

6.4. Территория населенного пункта должна формироваться с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, коммунальных и производственных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, изложенным в законодательных и нормативных документах, указанных в разделе 17 «Перечень законодательных и нормативных документов».

7. Обоснование расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения

7.1. Нормативы жилищной обеспеченности приведены с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Хабаровского края.

7.2. Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки, нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки, нормативы размера придомовых земельных участков, нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья, нормативы распределения жилищного строительства по этажности, нормативы площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма в общей площади жилых помещений устанавливаются градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами Российской Федерации (раздел 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов).

8. Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

Нормативы размещения предприятий социального и коммунально-бытового обслуживания населения, нормативы определения числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, нормативы территориальной доступности учреждений и предприятий обслуживания населения, размещаемых в жилой застройке, нормативы взаимного размещения зданий обслуживания, нормативы площади территорий, занятых предприятиями обслуживания, нормативы обеспеченности объектами социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания устанавливаются градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами Российской Федерации (раздел 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов).

9. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения и территорией озеленения

Нормативы минимальных расчетных показателей обеспечения объектами рекреационного назначения, площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения устанавливаются исходя из требований санитарно-гигиенических, градостроительных норм Российской Федерации (раздел 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов).

10. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения условий для развития сельского хозяйства

Нормативы размещения, нормативы обеспечения объектами транспортной и инженерной инфраструктуры садоводческих (дачных) объединений и предприятий сельскохозяйственного производства устанавливаются отраслевыми, градостроительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными нормами Российской Федерации (раздел 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов).  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду для целей организации предприятий сельскохозяйственного производства и садоводческих (дачных) объединений осуществляется в соответствии с краевым законодательством.

11. Обоснование расчетных показателей в сфере в сфере транспортного обслуживания

Нормами градостроительного проектирования указывается необходимость предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Нормативы планировочных и технических решений транспортных объектов регламентируются специализированными документами по проектированию автомобильных дорог совместно с санитарными и градостроительными нормами, действующими на территории Российской Федерации.

12. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения инженерным оборудованием

12.1. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей осуществляется на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ.

12.2. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации города следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований нормативных документов, приведенных в разделе 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

12.3. Нормативы проектирования и функционирования объектов тепло- газо-, электроснабжения, санитарной очистки устанавливаются техническими регламентами, экологическими, санитарно-гигиеническими, а также противопожарными требованиями нормативных документов Российской Федерации  (раздел 17 «Перечень законодательных и нормативных документов» настоящих Нормативов).

13. Обоснование расчетных показателей в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду регламентируются Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539, законодательством Хабаровского края об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

14. Обоснование расчетных показателей по обеспечению доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения

Требования доступности городской среды для маломобильных групп населения устанавливаются СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

15. Обоснование расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. Обоснование расчетных показателей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

15.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения края от опасностей при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Задачи, организация и ведение гражданской обороны определяются в соответствии с федеральным законом.

15.2. Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральным и региональным законодательствами.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в соответствии с требованиями федеральных от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

15.3. Организационные мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений населенного пункта должны проходить в соответствии с требованиями Федеральных законов: от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

15.4. Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей.

Органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны.

Функции органов местного самоуправления и организаций в области территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации.

15.5. Должностные лица организаций, независимо от форм собственности:

а) должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской Федерации;

б) создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ городского поселения:

а) проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

б) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

в) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

г) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

д) проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

е) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

ж) обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

з) в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

16. Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей; могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами; могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

блокированные жилые дома (таунхаусы) - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад; могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

градостроительное зонирование - установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и планировочной организации;

граница городского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского населенного пункта от иных категорий земель;

документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков;

дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 кв. метров и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 800 до 1200 кв. метров и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота (личное подсобное хозяйство);

зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей;

зоны (территории) исторической застройки – зоны, включающие всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях;

квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты);

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

микрорайон - планировочный элемент жилой застройки;

общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами дл

я хранения автомобилей;

объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых природных территорий;

парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

природные территории - территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр.; имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

хранение автотранспортных средств - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств.

# 17. Перечень законодательных и нормативных документов

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 19.06.2007 № 103-ФЗ «О гражданской обороне».

# Федеральный закон от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О территориальной обороне».

- Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

- Постановление Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. № 136-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Хабаровского края».

- Постановление Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр «О стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года».

- Постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 14 ноября 2012 г. № 1617 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2013 - 2017 годы».

# Постановление Главы Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 7 марта 2008 г. № 52 «Об установлении нормативов потребления тепловой энергии по отоплению многоквартирных кооперативных жилых домов»

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

- ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

- ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах».

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СП 21.13330.2010 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги».

- СНиП 32-03-96. Аэродромы.

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и соружения».

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

- СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы».

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

- СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- Свод правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

- СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий".

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

- СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами.

- СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- СанПиН 4631-88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) и применяются при подготовке (корректировке) документов территориального планирования муниципального образования (генерального плана городского поселения), документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков).

Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края.