# АДМИНИСТРАЦИЯ

# городского поселения «Город Советская Гавань»

# Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1032

Об утверждении регламента об организации контроля, осмотра, установки и технического обслуживания оборудования на детских игровых и спортивных площадках в городе Советская Гавань

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» с датой введения в действие 1 января 2014 г. взамен ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным Приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст «Об утверждении национального стандарта», Решением Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района от 27.10.2017 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Советская Гавань»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент об организации контроля, осмотра, установки и технического обслуживания оборудования на детских игровых и спортивных площадках в городе Советская Гавань.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела дорожного хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры Суровнева С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Врио главы администрации                                                              В.В. Чуришка

Утверждаю

Врио главы администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского

муниципального района

Хабаровского края

_________В.В. Чуришка

от «10» ___11_____ 2022 года

РЕГЛАМЕНТ

об организации контроля, осмотра, установки и технического обслуживания оборудования на детских игровых и спортивных площадках в городе Советская Гавань

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан с учетом основных нормативных положений «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых и спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст).

1.2. Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для спортивных, детских игровых площадок и связанным с ними процессам монтажа и эксплуатации.

1.3. Настоящий регламент разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Регулярный визуальный осмотр: проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

2.2. Функциональный осмотр: детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

2.3. Ежегодный основной осмотр: проверка, выполняемая с периодичностью один раз в 12 месяцев, с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

2.4. Эксплуатант: управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом, в общее имущество собственников которого входит и элементом благоустройства которого является соответствующая площадка.

2.5. Эксплуатация: стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). Эксплуатацию объектов благоустройства составляют контроль, ремонт, содержание объектов благоустройства и прилегающих территорий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Оборудование и покрытие для спортивных и детских игровых площадок подлежат оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, а также других технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), действие которых на них распространяется. Оценка соответствия оборудования (покрытия) требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 проводится в формах подтверждения соответствия и оценки технического состояния (технического освидетельствования), подтверждение соответствия - в форме сертификации или декларирования соответствия. Технические характеристики оборудования детских площадок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утверждены и введены в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст. в части качества материалов, из которых они изготовлены, прочности конструкций, состава конструктивных элементов.

При приобретении оборудования, покрытия для детской игровой площадки эксплуатанту необходимо проверять документы, подтверждающие прохождение оценки соответствия. Информация о сертификате соответствия должна быть указана продавцом в сопроводительной документации (п. 2 ст. 28 Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

3.2. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами.

3.3. Размещение игрового оборудования должно осуществляться с учетом государственных нормативных стандартов безопасности.

3.4. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

3.5. При составлении технического задания к проекту договора на закупку спортивного, детского игрового оборудования принять во внимание условия:

- на поставляемое спортивное оборудование и инвентарь или отдельные его элементы поставщиком должна предоставляться гарантия, срок действия которой не может составлять менее трех лет и не может быть менее срока действия гарантии производителя данного оборудования, включая обеспечение сервисного обслуживания и ремонтных работ поставляемого оборудования:

- сервисное обслуживание и ремонтные работы поставляемого оборудования должны осуществляться в регионах его поставки. Информация о сервисных центрах в регионах поставки оборудования должна входить в сопроводительную документацию к каждой единице или комплекту оборудования;

- подписание акта приёма – передачи спортивного, детского оборудования производится после получения экспертного заключения (справки) по результатам исследования на соответствие поставленного (собранного, установленного) оборудования требованиям ГОСТа(ов), являющегося неотъемлемой частью договора.

3.6. Обслуживание поставленного оборудования должно проводиться специалистами и иными лицами, обладающими необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., а также для участия в приемке поставленного Товара, с оформлением экспертного заключения (справки), протокола испытаний согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, который является неотъемлемой частью процедуры приема-передачи оборудования и ввода его в эксплуатацию.

3.7. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

3.8. Конструкция оборудования на детских игровых площадках должна соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

- должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов.

3.9. На детских игровых площадках не допускается:

- выступающие элементы с острыми концами или кромками;

- шероховатые поверхности, способные нанести травму пользователю;

- расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста не должно быть менее десяти метров;

- детские игровые площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 метров от контейнерных площадок;

- не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и (или) реагентами, на детских игровых, спортивных площадках;

- во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей);

- не допускается применение на детских площадках растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами;

- в целях обеспечения безопасности детские площадки должны иметь ограждение, ровное покрытие (искусственное или песчаное);

- осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена детская площадка.

4. КОНТРОЛЬ И ОСМОТР ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Эксплуатант, осуществляющий контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

Организационные мероприятия эксплуатанта:

- Формирование приказа о назначении ответственного за эксплуатацию детского игрового и спортивного оборудования.

- Формирование приказа о назначении состава комиссии ежегодного основного осмотра и списания оборудования.

- Формирование и утверждение графиков осмотров.

4.2. Контроль технического состояния оборудования включает:

4.2.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

Позволяет исключить ввод в эксплуатацию небезопасного оборудования в результате:

- нарушений требований безопасности национальных стандартов при проектировании и изготовлении;

- повреждения оборудования при транспортировке и установке на площадке;

- несоблюдение интервалов взаимного расположения оборудования.

4.2.2. Регулярный визуальный осмотр;

Позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, возникшие в результате эксплуатации оборудования, вызванные климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

4.2.3. Функциональный осмотр;

Представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1 - 3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

В ходе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

4.2.4. Ежегодный основной осмотр;

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие дефектов деревянных элементов;

- наличие коррозии, трещин металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

5.1. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

-  окраску ограждений и строений на площадке производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их уровня;

- очистка от посторонних предметов пространства зон безопасности (скопление воды на элементах оборудования, свисающих или торчащих веток деревьев и кустарников, пеньки, бутылки, окурки и т.п. Зимой - снежные и ледовые массы, сосульки).

5.2. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

5.3. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.4. Выявленный дефект необходимо отметить в журнале осмотров о неисправности конкретного оборудования и после согласования с сервисной службой, указать срок исправления;

5.5. Ремонтные работы

Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования (например, изношенных желобов горок);

- замену структурных элементов оборудования.

Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую площадку не допускаются.

Ежегодный основной осмотр, техническое обслуживание и ремонт проводит обученный и компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению у эксплуатанта с обеспечением доступа обслуживающему персоналу к эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования.

Главный специалист отдела

по социальной работе с населением                                            М.В. Антропова